## Slide 1
악기의 도장
5조
김정중 류지영 최현기 황재현

## Slide 2
도장&도료 정의와 특징
도장의 종류
악기의 도장
Contents
기타도장의 과정
악기 내부의 도료조성물
현악기에 도료되는 도장
음향판의 도장처리
음향판재 도료를 도포한 실험 결과
악기 도장의 단점과 개선방안

## Slide 3
도장과 도료 정의
물체의 표면에 도포하여 건조된 피막층 형성
물체의 소기성능을 부여하는 유동상태의 화학제품
-도장-
고체 물질의 표면에 칠하여 고체막을 만들어 물체의 표면
보호하고 아름답게 하는 유동성 물질의 총칭
-도료-
Notes: 도료를 물체에 칠하여 도막을 만드는 조작을 도장(塗裝 [출처] 도료 | 두산백과

## Slide 4
도장의 특징
물체의 표면을 피막하기가 간단
시간과 비용측면 경제적
기계강도가 향상
일반적으로 아주 얇은 도막 형성

## Slide 5
도장의 도구 종류
붓도장
주걱도장
에어스프레이
Notes: 붓 도장
-오래전부터 사용되어 왔던 도장방법
-단순한 소형도구이며 조작이 용이
주걱도장
-퍼티나 필러도장에 주로 사용되는 것
-형태 : 작업조건에 따라 다름
-종류 : 쇠주걱, 나무주걱, 고무주걱, 대나무주걱
에어스프레이
-붓 도장에 비해 작업능률이 좋음
-넓은 부분에 균일하게 도장할 수 있음
-현재 80~90%가 이 도장법을 사용함
-가장 보편적인 도장방법에 속함

## Slide 6
기타 도장의 과정
기타의 바디(도장전)
도장 전 기본 세팅
도장 후 바디
▶우레탄 피니쉬
목재의 울림 자체를 많이 잡아 먹음
▶락커 피니쉬
목재의 울림을 많이 살려줌
목재의 품질 차이→사운드 차이가 많음
락커의 도장 두께 →차이발생
Notes: 위 과정은 락커 피시쉬를 한과정

## Slide 7
악기 내부 도장용 도료조성물
바이올린이나 비올라, 첼로 등의 현악기 통속 내부에 도장되는 악기 내부 도장용 도료 조성물

## Slide 8
내부와 외부에 도료를 도장하는 이유
악기의 음향이나 음질의 변질 및 손상을 최소화함
외부의 충격이나 마찰로부터 악기를 보호하여 내구성을 증진시킴
악기의 외관을 보다 미려하게 하기 위함
Notes: 악기의 음향이나 음질의 변질 및 손상을 최소화함
외부의 충격이나 마찰로부터 악기를 보호하여 내구성을 증진시킴
악기의 외관을 보다 미려하게 하기 위함

## Slide 9
현악기에 도장되는 도료
 | 재료 | 문제점
종래 | 알코올(극성용매)+셀락 수종의 천연물질을 용해한 것을 사용해 왔음 | 악기 내부와 외부에 각각 도장하여 제조시 오랜 시간이 경과되면서 음색이 퇴색되는 문제점 발생
근래 | 스피릿 바니시 사용 -셀룰로오스 래커 사용 | - 상기 도료들은 인공적인 색감이 강 하여 외관품질을 저급하게 함 -연주자의 땀이 목재에 침투하여 악기가 손상되면서 수명이 단축되는 문제점 발생
Notes: 종래:알코올 등과 같은 극성용매에 곤충의 분비물인 셀락과 함께 수종의 천연물 질을 용해한 것을 사용해 왔음
근래:전문 연주가용 고급 수제품
대량생산을 목적으로 하는 제품에는 니트

## Slide 10
현악기에 도장되는 도료
재료 | 효과
-옻칠+ 테레핀유 or 초산아밀 용재 및 숯가루로 이루어짐. -옻칠을 주재료로 하는 통상의 악기 도장용 도료조성물에 숯가루를 더 첨가하여 포함되도록 함 | -소리의 예민성 뛰어남 주재료: 숯가루, 옻칠 -살균력, 내열성, 내연성, 습기, 방충, 방부 및 탈취 효과 우수 -도료에 의해 발생되는 냄새가 제거 됨(현악기 내부 도장) -악기의 공명↑ 음색을 맑게해줌 내구성 증진
이를 보완하기 위해 발명된 악기 내부 도장용 도료조성물
Notes: 재료:-옻나무에서 얻어진 옻칠과 테레핀유 또는 초산아밀에서 선택되는 용재 및 숯가루로 이루어짐.
-옻칠을 주재료로 하는 통상의 악기 도장용 도료조성물에 숯가루를 더 첨가하여 포함되도록 한 것이 특징
효과; -소리의 예민성이 뛰어난 숯가루와 옻칠을 주재료로 함
-살균력, 내열성, 내연성, 습기, 방충, 방부 및 탈취 효과가 매우 우수하게 됨
-현악기의 몸통 속 내부에 도장할 경우 도료에 의해 발생 되는 냄새가 제거 됨
-악기의 공명을 도와 악기 고유의 음색을 맑게 내게 해주며 악기의 내구성을 크게 증진 시킬 수 있게 됨

## Slide 11
음향판의 도장처리
정의 : 악기에 도장처리를 하는 것은 외적으로는 외관을 아름답게 하고 표면을 보호 할 수 있음
효과 : 내적으로는 음향판 의 흡수성을 낮추고 치수안정성을 높일 수 있음
Notes: 음향판의 도장처리

## Slide 12
음향판의 도장처리 특징
함수율이 증가→ 음향판: 공진진동수, 음속 감소,내부마찰증가
우리전통악기는 고가의 제품일지라도 방수처리가 미흡
→ 제작 후수년이 지나면 음성이 저하
전통악기에 적합한 도장처리와 그 효과를 발명하는 것은
음향적, 경제적 측면에 있어서 중요함
서양악기의 경우 방수처리를 하여 오랫동안 음질을 유지
Notes: 특징
- 함수율이 증가하면 음향판 의 공진진동수, 음속 감소, 내부마찰증가
- 우리전통악기는 고가의 제품일지라도 방수처리가 미흡하여 제작 후수년이 지나면 음성이 저하
전통악기에 적합한 도장처리와 그 효과를 발명하는 것은 음향적, 경제적 측면에 있어서 중요함
서양악기의 경우 방수처리를 하여 오랫동안 음질을 유지

## Slide 13
도장처리가 음향판재에 미치는 영향
온도와 습도가 목재의 음향성에 미치는 영향을 막기 위해
도장 필요
과도한 도장은 진동을 억제, 공진의 크기를 줄임
도막이 너무 연하지도 않고 너무 단단하지도 않아야 함
Notes: 온도와 습도가 목재의 음향성에 미치는 영향을 막기 위해 도장 필요
과도한 도장은 진동을 억제, 공진의 크기를 줄임
도막이 너무 연하지도 않고 너무 단단하지도 않아야 함

## Slide 14
음향판재 도료를 도포한 실험 결과
도료의 종류와 도포량 → 음향성이 달라짐, 이방성 감소
바이올린 도장용 니트로로셀룰로오스 니스 와 셀락을 목재에 적용하여
도막이 경화하는 동안 음향성이 개량
국산 밤나무와 오동나무에다 옻과 캐슈로 도장처리를 한 목재의
공진 진동수, 음향계수, 음속 →무처리재 보다 감소
내부마찰 밤나무:감소, 오동나무:증가
Notes: 음향판재 도료를 도포한 실험 결과

## Slide 15
악기 도장처리로 인한 단점,개선방안
▶단 점◀
◈ 한시적인 흡습 방지
◈ 악기가 대기중에
노출될때 영구적인
효과 기대 할수없음
▶근본적인 개선 방안◀
◈ 영구적인 치수안정성
◈음질의 개량
◈흡습성 예방
▶향후 개선 방안◀
◈화학처리하여
내습성부여,목재의 탄성 증가→진동효율을 높임,
내부마찰 감소 =>음질개량
Notes: 화학 처리( 포름알데히드 나 아세틸등의 화학 처리 를 통해 )

## Slide 16
출 처
네이버 블로그
네이버 사전
목재와 인류생활(정희석)
가구디자인&목재가공2(박희준)

## Slide 17
Thank You

## Slide 18
Q & A