## Slide 1
천연도료의 과거, 미래

## Slide 2
천연도료의 정의
순수 식물성 화학 이라는 원칙으로 모든 원재료는 태양 빛에서 제공하는 에너지를 사용함으로써 자연에서 얻는 도료.

## Slide 3
* 천연수지
: 주원료
* 안료
: 색감
* 용제
: 접착제
천연도료의 구성요소

## Slide 4
옻칠

## Slide 5
옻나무란?
Rhus verniciflua
* 옻나무과 옻나무속
* 낙엽활엽교목
* 70여속 600여종 분포
* 옻 채취수종은 한정됨

## Slide 6
중국
7천년 전의 칠기가 출토
이집트
신왕조의 소년왕 투탄카멘의 유적
대한민국
4천년 전 가야의 고분에서 화살촉이 출토
2천년 전 낙랑군유적
삼국시대 유적에서 옻칠을 한 토기 출토
옻칠의 역사

## Slide 7
서산 부장리 백제고분서
흑색마연토기
[연합뉴스 2006-04-05 11:02]
taeshik@yna.co.kr
옻칠의 역사

## Slide 8
월성해자 신라유물 대량 출토
1,500년전 신라 사람들이 사용했던 머리 빗.
나무에 옻칠을 했다.
경향신문 2006년 05월 25일
옻칠의 역사

## Slide 9
옻액의 채취
채취방법
수피에 상처를 내어 수액채취
옻액구를 절단
채취의 제한
수령 8~10년
직경 10cm
6월 중순 ~ 11월 하순
채취방법
살목채취법, 생채취법,
화칠채취법 등

## Slide 10
옻액의 채취

## Slide 11
옻액의 구성성분
주요성분
우루시올(Urushiol, 옻산) 40-80%,
수분 15-30%
당류 5-10%,
함질소물질(Glycoprotein) 3-5%
기타성분
락카제(Laccase),
스텔라시아닌(Stellcyanin),
퍼옥시다제(Peroxidase)
OH
OH
R

## Slide 12
장 점
단 점
옻칠의 장·단점
우수한 부착성
내수성 · 내염성 · 내구성
천연방부성 · 내화학성 · 내약품성
최고의 방청과 내부식성
전자파와 전파 흡수 · 분해
원적외선 방사 (방사율 95%이상)
방오성 · 향균성 · 살균능력
절연성
매끄러운 표면
친환경성
저생산성
고가
약한 내후성
수분이 많은 경우 보관의 어려움
일반도장에의 어려움 (높은 점도)
연하고 얇은 발색은 되지 않음
긴 건조시간
강한 독성

## Slide 13
옻칠의 보완점
Cashew 도료
낮은 생산량과 비싼 단가의 보완
정제기술의 연구개발
교반공정, 가열교반공정
고온경화법의 응용
고급 승용차와 고급선박에 이용

## Slide 14
황칠

## Slide 15
황칠나무란?
Dendropanax morbifera
* 두릅나무과 황칠나무속
* 상록교목
* 세계적으로도 귀한 난지성 수목
* 목본 + 전능약
(Dendro) (panax)
* 수피의 유액은 천연도료

## Slide 16
황칠의 역사
삼국시대
“황칠을 갑옷에 칠하니 황금빛이 찬란하였다.”
–『삼국사절요』 중
고려시대
6월에 채취하며 신라철이라고도 함 –『계림지』 중
원나라에 황칠을 제물로 보냄
–『고려실록』 中 원종 12년
조선시대
완도에서 황칠을 징수 –『조선실록』 中 정조 18년
이수광이 『지봉유설』에서 소개
Notes: .

## Slide 17
황칠의 역사
정약용의 황칠 예찬 시
君不見弓福山中滿山黃
金泥瀅潔生蕤光
割皮取汁如取漆
拱把椔殘纔濫觴
감箱潤色奪髹碧
巵子腐腸那得方
書家硬黃尤絶妙
蠟紙羊角皆退藏
此樹名聲達天下
博物往往收遺芳

## Slide 18
황칠의 채취
채취방법
수간에 상처를 내어 채취
채취의 제한
수령 15년 이상
직경 10cm 이상
6월 ~ 10월
채취령
2mg/cm2

## Slide 19
황칠의 구성성분
주요성분
쌍환성 정유성분
(Sesqiuterpenoid)
β-Cubebene 30.1%
γ-Se1inene16.1%,
∂-Cadinene 13.5%

## Slide 20
황칠의 장·단점
장 점
단 점
금빛의 색체
안식향
항암제 및 면역강화제 함유
내열성과 내구성
부작용을 일으키지 않음
좋은 침투력
내수성이 강함
도막의 경도와 부착성 및 광택이 좋음
자외선 차단에 뛰어남
채취시기의 한정
저 생산성
고가
어려운 작업 공정
경화가 느림
온도와 습도의 구애

## Slide 23
황칠의 보완점
채취량의 증가
수지액의 약품처리를 통하여
도막성능의 개선
대량생산으로의 연구
가격을 낮춤
옻에 비해 3배 정도 비쌈

## Slide 24
환경친화형 도료
정의
도료 자체의 VOC함유량을 근본적으로 줄인 도료.
VOC ( Violatile Organic Compounds )
대기중으로 쉽게 증발되는 유기화합물의 총칭
광화학 스모그 유발
질병유발
지구온난화 촉진

## Slide 25
환경친화형 도료
수도권 대기환경개선에 관한 특별법 (제 30조)
제정 배경
대기환경 여건
대기오염으로 인한 사회적 피해와 국가경쟁력 손실
대기오염배출량

## Slide 26
환경친화형 도료
수도권 대기환경개선에 관한 특별법 (제 30조)
2005년 7월
: 기준설정 보다 VOC가 5~7%적게 함유
2007년 1월
: “도료에 대한 휘발성유기화합물함유기준”설정
기존보다 15~17%적게 함유

## Slide 27
현재의 천연도료
1972 독일에서 벽화물감 개발이 시발
1974 세계최초 천연페인트 제조회사 설립
현 재 인체 생태학적 기술개발
물성향상에 중점 두어 개발
주요 선진국에서 활성화
Notes: -이후 인체의 생태학적 기술개발의 완결과
물성 향상에 중점을 두어 선진국에서 활성화.

## Slide 28
천연도료 장·단점
장 점
단 점
칠에 용이
인체에 무해
원목의 결을 살려줌
향이 좋음
도포면적이 넓음
고가
얇은 도막의 두께
관리의 번거로움
Notes: 가격이 비싸다.
- 유성 페인트같이 도막이 두껍게 형성되지 않는다.
- 일정 시간이 지난 후에는 왁스 작업을 지속적으로 해야 한다

## Slide 29
천연도료와 화학도료의 비교