## Slide 1
8조
김한영, 손중선, 임광현, 황재현

## Slide 2
1. 악기의 종류와 목재
2. 악기와 관련된 음향학적 성질
3. 악기용재의 구비조건
4. 음향판의 칠과 화학가공

## Slide 3
악기의 종류와 목재
Why?
진동체의 재질과 상태, 발진 수법 등에 따라 다양한 소리를 냄
다양한 재료 중에서 목재는 특유한 음향성을 지니고 있음

## Slide 4
악기의 종류와 목재
종류
바이올린
기타
피아노
Notes: 바이올린-’레이디테넌트’ 2백만달러 기타 – 비틀즈의 조지 헤리슨이쓰던 기타 56,7500달러
피아노 – ‘알머 – 타데마 스타인웨이- 1200만 달러

## Slide 5
바이올린
재료 : 앞 – 속나무
뒤 - 단풍나무
버팀막대 – 가문비나무
긴 겨울과 서늘한 여름이 계속되는 기후
느린 성장으로 인한 조밀한 나이테
특징
악기의 종류와 목재

## Slide 6
기타
재료 : 앞 – 북미산 엥겔만스프루스, 유럽,캐나다산 가문비나무
옆, 배(뒤) – 브라질리안로즈우드, 단풍나무
특징
나뭇결은 통직하거나 교착
목재조직은 곱고 치밀
브리지 - 자단
넥 – 혼두라스 마호가니
지판 – 아프리칸에보니, 인디언로즈우드
바인딩 – 자단, 부빙가, 아발론
악기의 종류와 목재

## Slide 7
피아노
재료 : 브리지, 액션부, 핀판 - 단풍나무
향판, 향봉, 건반 – 가문비나무, 전나무
외장, 장식용 - 마호가니, 호두나무
특징
150년생 가문비나무를 주로 사용
건조가 잘되어야 수년의 세월이 지난후에 명품 가치
1년동안 안쪽까지 수분을 80%->10%까지 제거
악기의 종류와 목재

## Slide 8
악기의 종류와 목재
플라스틱 리코더 VS 목재 리코더
플라스틱
리코더
· 소리가 멀리 가지 못함
· 공명이 작다
목재
리코더
· 목재의 세포배열이 균일
· 연륜폭이 일정하고 뚜렷함
· 밀도가 높고 탄력성이 뛰어남
· 맑고 목가적인 음색과 소리를 느낄 수 있음

## Slide 9
악기와 관련된 음향학적 성질
공 명
음 속
음파 저항

## Slide 10
악기와 관련된 음향학적 성질
공명
인도네시아 족자카르타
지방의 나무 종
진동
주기적인 힘
진폭이 커짐 현상
주기적인 충격

## Slide 11
목탁
재료 : 대추나무, 살구나무, 홍박달나무
제작 방법
1.목탁의 형태로 깎음
2.물 속에서 삶아 장기간 음건
3.속을 파내고 손잡이를 만듬
4.연마 후 들기름을 칠함
특징
크기에 따라 음정, 음색이 각기 다름
몸통이 큰 것 = 무겁고 낮은 소리가 남
몸통이 작은 것 = 맑고 높은 소리가 남
악기와 관련된 음향학적 성질
Notes: *음건 - 응달건조

## Slide 12
음속
목재의 음속은 탄성계수 및 전밀도와 밀접한 관계
탄성계수가 크고 전밀도가 낮을수록 증가
전밀도 동일시 : 섬유방향 탄성계수가 횡단방향 탄성계수보다 큼
함수율↑
탄성계수↓, 전밀도↑
음속↓
음속 온도↑ 약간 감소
섬유방향, 방사방향, 접선방향 = 15 : 5 : 3
악기와 관련된 음향학적 성질
Notes: 1.전밀도 = 함수목재의 무게 와 부피를 구한 밀도
2.음속= 탄성계수가 크고 전밀도 낮을수록 증가 한다.
3.일반적으로 섬유방향의 음속은 횡단방향의 음속 보다 4배 정도 더 크다.

## Slide 13
음파저항
건조목재의 섬유방향 음속은 강철 및 대부분의 금속가 거의 같음
목재밀도는 금속의 5~10%에 불과
목재는 음파저항이 매우 작음(목재<강철)
공명현상을 크게 하고 소리를 공기 중으로 쉽게 방사
악기와 관련된 음향학적 성질

## Slide 14
악기 용재의 구비 조건
다른 재료에 비해 가볍고
재료의 강성도를 나타내는 값이며, 응력과 변형도의 비율로 정의
탄성계수
가 큼
탄성계수
밀도의 비율 ↑
악기용재
:
=
음향적 성질은 밀도와 탄성계수의 영향을 크게 받음
Notes: 악기용재로는 탄성계수 대 밀도의 비율이 가장 크기 때문에 가장 적당하다

## Slide 15
나무의 재질, 강도, 섬유질과의 관계로 소리값의 변화가 큼
악기 용재의 구비 조건
조건
연륜폭이 좁으면서 비슷
균일한 조직에 결점이 없어야함
음향판 전체는 균일한 성질을 가져야함
좁은 연륜에 춘재와 추재 간의 밀도차이가 ↓

## Slide 16
악기 용재의 구비 조건
영향인자
옹이
부후
윤할
할렬
Notes: 목재의 음향적 성질은 목재의 결점의 영향을 크게 받는다.

## Slide 17
우리나라 전통악기 -> 수년간 천연건조를 실시하여 숙성 후 사용
악기 용재의 구비 조건
부후된 목재보다 건전한 목재가 또렷한 소리를 냄
확인 방법: 벌목하기 전 도끼로 줄기 밑을 쳐서 울리는 소리를 듣고 평가
제재후 건조결함이 발생치 않도록 주의

## Slide 18
음향판의 칠과 화학 가공
악기는 다양한 기상조건에서 사용
목재의 따른 수축률
목재의 수축률은 종방향에서는 0.1~0.2%의 수분이며, 접선방향의 수축률은
방사방향의 수축률보다 1.5배~3.0배에 이른다.
-대표적인 목재의 수축률
Notes: 목재는 흡습성 재료이기 때문에 주위 공기의 습도와 온도가 변화함에 따라 흡습과 방습에 의해 팽윤 or 수축

## Slide 19
음향판의 도장처리
-외적: 외관을 아름답게 하고 표면을 보호
-내적: 음향판의 흡습성을 ↓ 치수안정성을 ↑
->도장처리는 음향적 경제적 측면에 있어서 중요
음향판의 칠과 화학 가공
Notes: 내적으로는 음향판의 흡습성을 낮추고 치수 안정성을 높인다.
서양악기의 경우 방수처리를 하여 오랫동안 음질을 유지 하는 반면 전통악기의 경우 미흡한 방수처리로 제작 후 수년이 지나면 음질이 저하 된다

## Slide 20
화학 가공
목적: 도장 처리-> 한시적인 것으로 영구적 효과를 볼 수 없음.
약제 주입 처리에 의한 흡습성 예방, 치수안정성 및 음향성의 개량이 이루어짐
현악기의 경우 현에 의해 타악기의 경우 가죽에 의해 고정 되어 있기 때문
-> 치수안정화가 필요
음향판의 칠과 화학 가공
Notes: 외력을 받은 목재는 받지 않은 목재보다 더 큰 변형을 일으키고 악기수명 단축

## Slide 21
음향판의 칠과 화학 가공
음질을 개량하는 방법에 관심이 모아짐.
결과
목재에 포름알데히드나 아세틸 등으로 화학 처리하여
내습성 부여, 목재의 탄성 ↑, 진동의 효율 ↑,내부마찰 을 감소

## Slide 22
음향판의 칠과 화학 가공
옛날 우리나라 악기장들은 목재를 수십 년간 외기에 노출
-> 흡습과 방습이 여러 번 반복된 이력현상에 의해
수분에 둔해진 목재 or 바닷물에 장기간 침수시킨 목재 사용
요즘의 경우 건조 시 천연건조를 거치지 않고 생산성 제고를 위해
생재를 건조 시키기 때문에 악기의 음향성이 외기의 영향을 많이 받음
->악기의 수명 단축

## Slide 23
THANK YOU FOR LISTNING